19212.1新旧标准差异及补充实验

| 序号 | 条款 | 新旧标准差异 | 补充实验说明 | 送样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 19212.1-2008 | GB/T 19212.1-2016 |  |  |
| 1 | 5.13 | 对不知最终用途的IP00变压器进行试验时，不需装上外壳。 对这种变压器，第9章和第17章的要求不适用。 | 修改： 对不知最终用途的IP00变压器进行试验时，不需装上外壳。 对这种变压器，第9章的要求不适用。此外，27.2的试验不用进行，因为最终用途的外壳（例如固定在塑料支撑上的变压器的固定点处）可能会影响试验结果，对故障条件试验（如适用），最终产品的产品标准适用。 | 需补充测试第17.2章和第18章 (取消了第17章要求不适用的说明，同时开关型电源用变压器均属于IP00内装变压器，17.1章不进行，需补充测试第17.2章，同时17.2章要求试验完成后进行第18章的试验) | 1个 |
| 2 | 8.14 | 无 | 增加： 对IP00变压器，如适用，27.2的试验不用进行，因为最终用途的外壳可能会影响试验结果。 | 不需要补测 (开关型电源用变压器均属于IP00的内装变压器，此条不适用) | / |
| 3 | 27.2 | 在故障条件下，变压器的绝缘系统不得成为点燃源，以免导致绕组之间的绝缘击穿。对于防护等级为IP20或更高的变压器，危险的带电零部件不得是可触及的。 | 修改： 对于防护等级为IP20或更高的变压器，在故障条件下，不应成为一个引燃源，绕组之间的绝缘不应被击穿，并且，危险的带电零部件不应被触及。 | 不需要补测 (开关型电源用变压器均属于IP00的内装变压器，此条不适用) | / |
| 4 | 附录K | K.2.1 介电强度 GB/T 4074.5-1999的试验13，…… K.2.2 附着性和柔韧性 在额定环境温度下进行GB/T 4074.3-1999的试验8，…… K.2.3热冲击 GB/T 4074.6-1999的3.1或3.2的试验9，…… K.2.4弯曲后介电强度的保持 GB/T 4074.5-1999的4.1～4.5的试验13，…… | 修改： K.2.1 介电强度 GB/T 4074.5-2008的试验13，…… K.2.2 附着性和柔韧性 在额定环境温度下进行GB/T 4074.3-2008的试验8，…… K.2.3热冲击 GB/T 4074.6-2008的3.1或3.2的试验9，…… K.2.4弯曲后介电强度的保持 GB/T 4074.5-2008的4.1～4.5的试验13，…… | 不需要补测 （仅试验依据标准版本更新，试验内容相同） | / |